## Slide 1: 光弦琴

## Slide 2: 基本要求
用单片机实现音乐发声
拨动“琴弦”能发出乐音，现场演奏一首“小星星”
拨动“琴弦”时，有LED灯显示对应琴弦的工作状态
有液晶显示
通过功能按键可切换“琴弦功能”
  功能一：作为琴弦控制发声
  功能而：作为数字键盘输入

## Slide 3: 发挥部分
光弦可见
有存储功能
可显示播放乐曲的编号和简谱
弦数增多，音域增宽

## Slide 4: 说明
“琴弦”的长度平均不小于20cm
单片机使用51系列或AVR系列单片机
禁止使用32位单片机
禁止使用套件制作
小星星简谱
1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 - | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 1 - | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 - | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 2 - | 1 1 | 5 5 | 6 6 | 5 - | 4 4 | 3 3 | 2 2 |1 - |

## Slide 5: 示例：硬件
琴弦
LED
单
片
机
蜂鸣器
按键
LCD

## Slide 6: 示例：“琴弦”

## Slide 7: 示例：如何产生声音
每一种声音对应一个特定的频率，产生声音等效于产生特定频率的脉冲波
发声方式
  3.5mm音频接口
  蜂鸣器 注意分时复用
两种实现
  延时法：当有琴弦按下时进入循环，每过一定时间蜂鸣器输出取反
  中断法：当有琴弦按下时使能中断，依据按下的音高设置定时器定时值，
    在中断服务子程序中按时取反

## Slide 8: 示例：软件
系统初始化
循环查询IO
琴弦被按下
使能定时器中断
清除定时器设置
是
否

## Slide 9: 发挥部分：光弦可见
高中化学丁达尔现象
光源
接收
透明材质
储烟罐
吸烟有害健康！

## Slide 10: 发挥部分：存储功能
常用存储器
  EEPROM、FLASH（24C04/24C08,W25Q16）
编码方式
  文件格式
  容量计算

## Slide 11: 发挥部分：弦数和音域
IO扩展的方式
  74LS148,8线-3线编码器

## Slide 12: 附录：器件选择建议
基础部分
  单片机最小系统，LCD1602/12864，红外对管，蜂鸣器/音频接口
发挥部分
  储烟罐，存储芯片（24C08）
进一步扩展
  AD芯片（ADC0809），光敏电阻

## Slide 13: 附录：标准音高对应频率

## Slide 14: 音乐课
声音的本质与参数
  声音是一种波，有幅值、频率、相位三个参数
两种实现
  数字式：每根“琴弦”由多组红外对管组成
  模拟式：接收端改用光敏电阻，AD采集阻值来间接获取光照强度
响度与延音
  幅值递减 PWM脉冲波实现变化的输出电压
和弦
  傅里叶变换：把时域信号转化为频域信号，快速傅里叶变换（FFT）

## Slide 15: 谢谢！